REALIZACIJA DŽONSONOVOG BROJAČA

Za realizaciju Džonsonovog brojača iskoristili smo kolo 4015 koje predstavlja 4 bitni serijski registar sa serijskim ulazom i  serijskim izlazom i u sebi sadrži dva identična kola. Registar je izveden sa D flip flopovima. Prinicip rada brojača dat je na donjim slikama.

Na donjoj slici prikazan je raspored pinova kola 4015.

Taktni impulsi se dovode na pinove 9 i 1 (CPA i CPB) za prvo i drugo kolo. Serijski ulaz dovodi se na prvo kolo na pin 7 (DA) a na drugo  kolo na pin 15 (DB). Reset prvog kola nalazi se na pinu 6 (reset input MRA) a drugog kola na pinu 14 (reset input MRB). Izlazi flip flopove sa prvog kola su na pinovima:  5 (output O0A - A), 4 (output O1A - B), 3 (output O2A - C) i pinu 10 (output O3A - D).  Na drugom kolu izlazi su : 13 (output O0B - E), 12 (output O1B - F), 11 (output O2B - G) i pinu 2 (output O3B - H). Nepohodno je serijski izlaz prvog registra povezati na ulaz drugo tj. spojiti pinove 10 ( 3A)  i 15 (serial input DB).   Šema ovog brojača kolo 4015 data je na donjoj slici.

Ovaj brojač spada u grupu kružnih brojača i u našem primeru broji od 0 do 15. Brojač je tako realizovan da se taktni impulsi mogu dovoditi iz internog generatora koji je izveden sa kolom 4093 i daje signal frekvencije 1 Hz. Takođe je taktne impulse moguće dovesti iz nekog eksternog generatora. U našem primeru kao eksterni izvor koristimo paralelni port PC računara koji daje programski generisane impulse sa kontrolisanom dužinom trajanja.

Potreban materijal za realizaciju kola:

- Kolo 4010  - 1 komad

- Kolo 4093 - 1 komada

- Tranzistori BC547B - 8 komada

- Led dioda crvena fi 5 mm - 8 komada

- Led dioda žuta fi 5 mm - 1 komad

- Otpornici  680 ( (1/8 Wata) - 8 komada

- Otpornici  10  K( (1/8 Wata) - 2 komada

- Otpornici  47 K( (1/8 Wata) - 8 komada

- Otpornici  1 M( (1/8 Wata) - 1 komad

- Elektrol.kondenz.(uspravni  - 16 V) 47(F - 1 komad

- Elektrol.kondenz.(uspravni  - 16 V) 1(F - 1 komad

- Taster T113 - 2 komada

Izgled štampane pločice interfejsa